## Slide 1: Funcionamiento de los códigos de sensores MQ y DHT11

## Slide 2: Primero explicaremos el código Main de la ESP32
import time
import dht
from machine import Pin, ADC
# Pines para los sensores
MQ3_PIN = 39 # Alcohol
MQ5_PIN = 36 # Metano
MQ7_PIN = 34 # Monóxido de carbono
MQ135_PIN = 2 # Calidad del aire
DHT11_PIN = 23 # Temperatura y Humedad
time: para retardos entre lecturas
dht: para sensor DHT11 (temperatura y humedad)
machine: para controlar hardware del ESP32
Pin: configurar pines
ADC: lectura de señales analógicas de los MQ
Cada sensor tiene un pin asignado al ESP32
Nombres claros según tipo de sensor
Facilita la lectura y depuración del código

## Slide 3
# Inicialización de sensores MQ
def configurar_sensor(pin):
adc = ADC(Pin(pin))
adc.atten(ADC.ATTN_11DB) # Hasta 3.3V
adc.width(ADC.WIDTH_12BIT) # 0-4095
return adc
mq3 = configurar_sensor(MQ3_PIN)
mq5 = configurar_sensor(MQ5_PIN)
mq7 = configurar_sensor(MQ7_PIN)
mq135 = configurar_sensor(MQ135_PIN)
# Sensor DHT11
sensor_dht = dht.DHT11(Pin(DHT11_PIN))
1. configurar_sensor(pin): Inicializa un sensor MQ conectado a un pin analógico de la ESP32.
pin: Número de pin GPIO al que está conectado el sensor.
Configura pines para lectura analógica
Atenuación para máximo 3.3V
Resolución de 12 bits (0-4095)

## Slide 4
def leer_sensor_porcentaje(sensor):
"""Convierte la lectura ADC en porcentaje relativo 0-100%"""
valor = sensor.read()
if valor <= 0 or valor > 4095:
return None
porcentaje = (valor / 4095) * 100
return porcentaje
# Función para leer DHT11
def leer_dht11():
try:
sensor_dht.measure()
return sensor_dht.temperature(), sensor_dht.humidity()
except:
return None, None
leer_sensor(sensor): Lee el valor de un sensor MQ y lo convierte en un porcentaje.
Se observaron lecturas periódicas de los sensores MQ-3, MQ-5, MQ-7 y MQ-135, cuyos valores se convirtieron a porcentajes mediante una regla de tres basadas en la lectura ADC de 12 bits (rango de 0 a 4095).
leer_dht11(): Lee los valores de temperatura y humedad del sensor DHT11. En caso de error, devuelve None, None.
El sensor DHT11 entregó valores válidos de temperatura (en grados Celsius) y humedad relativa (en porcentaje).

## Slide 5
# Encabezado CSV
print("MQ3 (Alcohol %),MQ5 (METANO %),MQ7 (CO%),MQ135 (NH3%),Temperatura (°C),Humedad (%)")
Imprime encabezado para identificar columnas
Útil para guardar en CSV o leer en consola

## Slide 6
# Bucle principal
try:
while True:
mq3_val = leer_sensor_porcentaje(mq3)
mq5_val = leer_sensor_porcentaje(mq5)
mq7_val = leer_sensor_porcentaje(mq7)
mq135_val = leer_sensor_porcentaje(mq135)
temp, hum = leer_dht11()
Bucle principal (while True): Ejecuta de manera continua la lectura de sensores y muestra los resultados por consola.
Lee continuamente los valores de todos los sensores
Guarda datos en variables para imprimir o procesar

## Slide 7
if mq3_val is None:
raise Exception("MQ3 no conectado")
Detecta si algún sensor falla o no está conectado
Evita imprimir datos inválidos

## Slide 8
fila = [
f"{mq3_val:.2f}" if mq3_val else " ",
f"{mq5_val:.2f}" if mq5_val else " ",
f"{mq7_val:.2f}" if mq7_val else " ",
f"{mq135_val:.2f}" if mq135_val else " ",
f"{temp}" if temp else " ",
f"{hum}" if hum else " "
]
print(",".join(fila))
time.sleep(3)
Convierte valores a formato de 2 decimales
Imprime separados por comas
Espera 3 segundos entre lecturas

## Slide 9
except Exception as e:
print(f"Error en el programa: {e}")
Captura errores en tiempo de ejecución
Muestra mensaje informativo sin detener el ESP32 abruptamente

## Slide 10: Ahora el código en Python para que guarde los datos en un rachivo .CSV y genere tablas en tiempo real
import serial
import csv
import time
from datetime import datetime
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
Explicación:
serial: para recibir datos desde ESP32
csv: para guardar datos en archivo CSV
time y datetime: manejo de tiempos y marcas temporales
pandas: manipulación de datos en tablas
matplotlib: graficación en tiempo real

## Slide 11
PORT = "COM4"
BAUDRATE = 115200
ARCHIVO = "lecturas_sensores.csv"
ser = serial.Serial(PORT, BAUDRATE, timeout=1)
Explicación:
Define puerto y velocidad de comunicación con ESP32
timeout=1 asegura que readline() no se quede esperando indefinidamente
Conecta el programa Python al ESP32

## Slide 12
header_guardado = False
datos = []
Explicación:
header_guardado: marca si ya se guardó la primera línea de encabezado
datos: lista para almacenar todas las lecturas antes de guardarlas en CSV

## Slide 13
plt.ion() # Modo interactivo
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 12))
fig.suptitle("Lecturas en Tiempo Real (ESP32)")
Explicación:
plt.ion(): activa el modo interactivo para actualizar gráficos en tiempo real
subplots(3,1): tres gráficos verticales (Gases, Temperatura, Humedad)
figsize=(12,12): tamaño de la figura

## Slide 14
axs[0].set_title("Gases")
axs[0].set_ylabel("Concentración (%)")
...
for ax in axs:
ax.set_xlabel("Tiempo")
ax.grid(True)
Explicación:
Define títulos y etiquetas para cada gráfico
Activa la grilla para facilitar lectura de valores
Cada gráfico tiene su propia leyenda y ejes

## Slide 15
linea = ser.readline().decode(errors="ignore").strip()
if not linea:
continue
print(f"➡ {linea}")
Explicación:
Lee línea completa enviada por el ESP32
Decodifica de bytes a string
Ignora errores y líneas vacías
Muestra datos en consola para depuración

## Slide 16
if not header_guardado and "MQ3" in linea:
header = ["Tiempo"] + [col.strip() for col in linea.split(",")]
header_guardado = True
Explicación:
Detecta la primera línea que contiene nombres de sensores
Guarda como encabezado del CSV
Evita guardar el encabezado múltiples veces

## Slide 17
valores = [float(x.strip()) for x in linea.split(",")]
timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
datos.append([timestamp] + valores)
df = pd.DataFrame(datos, columns=header)
df['Tiempo'] = pd.to_datetime(df['Tiempo'])
Explicación:
Convierte cada lectura a número decimal
Agrega marca temporal
Guarda la lectura en la lista datos
Convierte la lista en un DataFrame de pandas para graficar

## Slide 18
axs[0].plot(df['Tiempo'], df['MQ3 (Alcohol %)'], label='MQ3 (Alcohol)', marker='o')
...
axs[0].legend()
axs[0].grid(True)
Explicación:
Traza línea para cada sensor de gas
Agrega leyenda y grilla
Visualización en porcentaje de concentración de gases

## Slide 19
axs[1].plot(df['Tiempo'], df['Temperatura (°C)'], color='red', marker='o')
axs[2].plot(df['Tiempo'], df['Humedad (%)'], color='blue', marker='o')
Explicación:
Cada gráfico independiente con color y etiqueta
Permite ver evolución de temperatura y humedad en tiempo real

## Slide 20
plt.tight_layout()
plt.pause(0.1)
Explicación:
Ajusta disposición de subgráficos para evitar superposición
pause(0.1) actualiza la visualización de manera continua

## Slide 21
except KeyboardInterrupt:
print("\n⏹ Lectura detenida por el usuario.")
finally:
ser.close()
Explicación:
Permite detener el bucle con Ctrl+C
Cierra puerto serial para liberar recursos

## Slide 22
if datos:
with open(ARCHIVO, "w", newline='') as f:
writer = csv.writer(f)
writer.writerow(header)
writer.writerows(datos)
Explicación:
Guarda todas las lecturas acumuladas en un archivo CSV
Encabezado + datos
Permite análisis posterior o graficación histórica